## Slide 1: LE SCHEMA CINEMATIQUE

## Slide 2
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Introduction : Le schéma cinématique, à quoi ça sert ?
Par définition, un mécanisme est composé de plusieurs sous ensembles reliés entre eux par une ou plusieurs liaisons.
- Mais la lecture des plans d’ensemble n’est pas toujours aisée (cas de mécanismes existants) et il est utile d’en simplifier la représentation.
- Lorsque le mécanisme n’existe pas (phase de conception), on a besoin d’un schéma illustrant le fonctionnement attendu sans toutefois limiter le concepteur dans les formes et dimensions à concevoir

## Slide 3
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Que faut-il donc représenter ?
Le schéma cinématique doit présenter le plus fidèlement et le plus simplement possible les relations entre les différents groupes de pièces.
On trouvera donc :
- Des groupes de pièces représentés sous forme de « fils de fer ». On les appelle aussi « blocs cinématiques » ou aussi « classes d’équivalence »
- Des liaisons normalisées situées au niveau de chaque contact entre les groupes de pièces.

## Slide 4
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Peu-on avoir un exemple ?
X
Z
Y
A
B
C
Voici par exemple un serre joint…
A
C
B

## Slide 5
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Peu-on avoir un exemple ?
Autre exemple :
…MAIS COMMENT FAIT-ON TOUT CA ?
un étau de modéliste…

## Slide 6
Il y en a 11 au total
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Encastrement | 0 | 0 | Translation |  | 
 |  | 0 | Rotation |  | 

## Slide 7
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Pivot | 1 | 0 | Translation |  | 
 |  | 1 | Rotation |  | 

## Slide 8
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Glissière | 1 | 1 | Translation |  | 
 |  | 0 | Rotation |  | 

## Slide 9
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Hélicoïdale | 1 | 1 | Translation |  | 
 |  | 1 | Rotation |  | 
Remarque : La liaison hélicoïdale ne permet qu’un seul degré de liberté puisque les 2 mouvements relatifs ne sont pas indépendants.
ON DIT QU’ILS SONT CONJUGUES

## Slide 10
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Pivot glissant | 2 | 1 | Translation |  | 
 |  | 1 | Rotation |  | 

## Slide 11
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Sphérique à doigt | 2 | 0 | Translation |  | 
 |  | 2 | Rotations |  | 

## Slide 12
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Appui plan | 3 | 2 | Translations |  | 
 |  | 1 | Rotation |  | 

## Slide 13
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Rotule | 3 | 0 | Translation |  | 
 |  | 3 | Rotations |  | 

## Slide 14
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Linéaire annulaire | 4 | 1 | Translation |  | 
 |  | 3 | Rotations |  | 

## Slide 15
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Linéaire rectiligne | 4 | 2 | Translations |  | 
 |  | 2 | Rotations |  | 

## Slide 16
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Avant de détailler la méthode, voyons d’abord quelles sont les liaisons normalisées, comment on les distingue et comment elles sont représentées :
Nom de la liaison | Degrés de liberté | Mouvements relatifs |  | Représentation normalisée | 
 |  |  |  | Vues planes | Perspective
Ponctuelle | 5 | 2 | Translations |  | 
 |  | 3 | Rotations |  | 

## Slide 17
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
METHODE D’ELABORATION
Les principales étapes de réalisation d'un schéma cinématique sont présentées ci-dessous
ETAPE 1 : REPERER LES GROUPES CINEMATIQUES
Colorier les classes d’équivalence sur le plan d’ensemble
Recenser les pièces composant chaque groupe (les pièces élastiques à exclure)
ETAPE 3 : IDENTIFIER LES LIAISONS ENTRE LES GROUPES
Déterminer la nature du ou des contacts entre les classes d’équivalence.
et/ou observer les degrés de liberté entre les groupes concernés.
En déduire la liaison normalisée correspondante (centre et axe)
ETAPE 4 : CONSTRUIRE LE SCHEMA CINEMATIQUE MINIMAL
…Vous voulez un exemple ?
OUI
NON
ETAPE 2 : ETABLIR LE GRAPHE DES LIAISONS
Relier par un trait les groupes ayant des contacts quels qu’ils soient.

## Slide 18
Cliquer ici ! Pour avoir la suite …
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
Je vous trouve bien prétentieux…
…tant pis, j’vous l’fais
quand même…
…HOP !

## Slide 19
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
(ouf!)…

## Slide 20
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
METHODE D’ELABORATION
ETAPE 1 : REPERER LES GROUPES CINEMATIQUES
Ce repérage s’effectue en observant le plan d’ensemble ou le mécanisme lui-même s’il est à notre disposition. Sur le plan, la meilleure méthode consiste à colorier d’une même couleur les groupes de pièces en liaison encastrement.
Recenser les pièces de chaque groupe.
Groupe 1 : 3’; 4’; 5; 6; 11
Groupe 2 : 1; 10
Groupe 3 : 3; 4; 7; 9
Groupe 4 : 2

## Slide 21
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
METHODE D’ELABORATION
ETAPE 1 : REPERER LES GROUPES CINEMATIQUES
ETAPE 2 : ETABLIR LE GRAPHE DES LIAISONS
Relier par un trait les groupes ayant des contacts quels qu’ils soient.
3
1
2
4
?
?
?
?
?
?
Le graphe des liaisons a pour but d’établir les relations existant entre les groupes identifiés précédemment. On va donc, de manière systématique observer les contacts éventuels entre groupes.

## Slide 22
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
METHODE D’ELABORATION
ETAPE 1 : REPERER LES GROUPES CINEMATIQUES
ETAPE 2 : ETABLIR LE GRAPHE DES LIAISONS
ETAPE 3 : IDENTIFIER LES LIAISONS ENTRE LES GROUPES
3
1
2
4
Déterminer la nature du ou des contacts entre les groupes et/ou observer
les degrés de liberté entre les groupes concernés..
- En déduire la liaison normalisée correspondante (centre et axe)
2 contacts cylindriques parallèles
Filetage / taraudage
Cylindre + épaulement
Cylindre
Glissière
(A,x)
Hélicoïdale
(B,x)
Pivot
(C,x)
Pivot glissant
(D,y)
A
B
C
D

## Slide 23
x
y
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
METHODE D’ELABORATION
ETAPE 1 : REPERER LES GROUPES CINEMATIQUES
ETAPE 2 : ETABLIR LE GRAPHE DES LIAISONS
3
1
2
4
ETAPE 3 : IDENTIFIER LES LIAISONS ENTRE LES GROUPES
Glissière
Hélicoïdale
Pivot
Pivot glissant
ETAPE 4 : CONSTRUIRE LE SCHEMA CINEMATIQUE MINIMAL
- Choisir le point de vue le plus explicite pour le schéma (plan x,y)
- Repérer la position relative des liaisons (au centre du contact réel)
Maintenant, vous n’avez plus besoin du plan…
A
B
C
D

## Slide 24
LE SCHÉMA CINÉMATIQUE
METHODE D’ELABORATION
ETAPE 1 : REPERER LES GROUPES CINEMATIQUES
ETAPE 2 : ETABLIR LE GRAPHE DES LIAISONS
3
1
2
4
ETAPE 3 : IDENTIFIER LES LIAISONS ENTRE LES GROUPES
Glissière
Hélicoïdale
Pivot
Pivot glissant
ETAPE 4 : CONSTRUIRE LE SCHEMA CINEMATIQUE MINIMAL
- Choisir un point de vue de représentation (plan x,y)
- Placer les liaisons sur les points identifiés précédemment
- Repérer la position relative des liaisons (au centre du contact réel)
- Relier les liaisons entre elles en respectant les blocs (couleurs)
- Terminer l’habillage du schéma
Maintenant, vous n’avez plus besoin du plan…
Glissière
Hélicoïdale
Pivot glissant
Pivot
A
B
C
D
Votre schéma est TERMINE !
Bravo !
Quel talent !